REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ S UMT 3.G

PRO MALOU KOPANOU

FC Slovan ROSICE

# DOKUMENTACE  PRO PROVEDENÍ STAVBY

D.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

# Brno:            	07/2017

Zpracovatel:	JANEPA, a.s.

Ing.arch. Zdeněk JANSKÝ

Ing. Tomáš JANSKÝ, Ing.arch.Janoušková Iveta

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování dokumentace k žádosti o stavební povolení. Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

- Účel objektu

Stavebí projekt řeší regeneraci fotbalového hřiště pro malou kopanou FC Slovan Rosice. Stávající fotbalové hřiště má již nevyhovující povrch Z UMĚLÉHO TRÁVNÍKU. Povrch je již v dezolátním stavu. Spoje mezi jednotlivými pásy UMT již nedrží při sobě a jejich opětovné lepení již není možné. V rámci rekonstrukce dojde k výměně podkladních vrstev, které byli částěčně znehodnoceny bleskovými povodněmi v minulých letech. Z tohoto důvodu budou v celé ploše vyměněny stávající podkladní vrstvy. Obrubníky kolem hřiště a oplocení zůstane zachováno. Dojde pouze k jeho částečné demontáži kvůli navážení materiálu. Po  ukončení bude znovu osazeno.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a barevného řešení objektu, řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu

  - Architektonické řešení objektu

Architektonické řešení bude plně podřízeno funkčnímu využití sportovního areálu. Největším prvkem bude fotbalové hřiště pro malou kopanou.

  - Dispoziční řešení objektu

Dispoziční řešení objektu zůstává stávající.

  - Barevné řešení

Mezi barevné řešení patří povrch fotbalového hřiště. Ten bude proveden v  zelené barvě umělé trávy. V ploše bude provedeno odlišné lajnování povrchu pro malou kopanou.

- Základní údaje o objektu

# Fotbalové hřiště:

# Plocha nového povrchu hřiště 968 m2

- Technické a konstrukční řešení

## Přípravné práce

Provede se vyklizení hřiště. Zejména stávajícího sportovního vybavení. Dále se odstraní část stávajícího oplocení a mantinelů a vybudování přístupové cesty. Provede se zpevnění přístupové cesty.

  - Bourací práce

Odstranění stávajícího  povrchu a sportovních prvků

Odstranění podkladní vrstev

  - Hrubé terénní úpravy

Podloží se vyrovná a zhutní se vibračním válcem na hodnotu Edf = min.30 Mpa s provedením kontrolního měření na min. 3  bodech.

  - Konstrukce sportovních povrchů

    - Betonové konstrukce

Sportovní povrch je utažen mezi stávající betonové obrubníky do lože a s opěrou z betonu.

    - Podloží a povrch hřiště

Na upravenou pláň budou navrstveny hutněné násypy z předepsaných druhů kameniv. Na tyto bude potom uložen nášlapný umělý sportovní povrch.

Skladba sportovního povrchu UMT

- UMT      3.generace 	 	               40 mm

- drc. kamenivo 0-4 mm	              	  20 mm

- drc. kamenivo 4-8 mm		               40 mm

- drc. kamenivo 8-16 mm		  50 mm

- drc. kamenivo 32-63 mm		160 mm

  - Terénní a sadové úpravy

Po dokončení fotbalového hřiště budou okolní plochy srovnány a horní vrstva okolní plochy zahumusována a oseta trávou.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Předkládaná varianta výstavby je navržena v souladu s obecně platnými zákony, vyhláškami a předpisy. Řešený objekt se nachází v území pro bydlení. Vzhledem k umístění stavby, de facto mezi dva stávající objekty, nedojde k výraznější změně charakteru ani rázu krajiny. Nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určeným k plnění funkce lesa. Plochy dotčené plánovanou výstavbou jsou částečně již zastavěné nebo zpevněné - vliv na půdu bude takřka bezvýznamný.

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, změnu místní topografie, stabilitu nebo erozi půdy. To bude garantováno i podmínkami ochrany okolí stavby při jejím provádění a po jejím dokončení.

V blízkém okolí stavby nebyly zjištěny žádné chráněné druhy rostlin či živočichů. Nebudou dotčena žádná chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Vodní zdroje nebudou ohroženy.

- Negativní vliv realizace stavby

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při  bouracích pracích apod.

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány.

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány.

- Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty, bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země.

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik.

- Hospodaření s odpadními látkami

### Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ - ostatní, které budou částečně využity při stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ - nebezpečné, které budou likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů).

Odpad kategorie "O" ostatní:

- beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební úpravy resp. recyklovány

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití.

Odpad kategorie "N" nebezpečný:

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s ním souvisejícími.

### Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení

Při provozu objektu vznikají dešťové vody, které jsou odváděny do kanalizace a potoka. Dále budou produkovány běžné komunální odpady, které budou odváženy do spalovny.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

  - Povodně

Lokalita není v záplavovým územím.

  - Radon

V souladu s vyhláškou SÚJB č. 307/2002 se nevyžaduje opatření pro snížení radiační zátěže z geologického podloží, neboť v případě se jedná o oblast bez radonového rizika.

  - Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Provozem hřiště nevzniká žádná hluková zátěž pro venkovní prostředí.

- Obecně technické požadavky

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení.  Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak hygienické a požární).  Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP.

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Vypracoval : Ing. Janský